Инструкция по эксплуатации напольно-потолочных фанкойлов

серии Vicot (2-х трубная версия).

Введение

Данная техническая документация содержит рекомендации по эксплуатации фанкойлов напольно-потолочного типа серии Vicot. Соблюдение данной инструкции обеспечит безаварийную и безопасную работу фанкойлов.

Фанкойлы серии “Vicot” предназначены для охлаждения (в летний период) и нагрева (в зимний период) воздуха в помещении. Данные фанкойлы могут работать в круглосуточном режиме, поддерживая необходимый микроклимат в здании.

Управление и регулировка фанкойлов:

1.Включение / выключение:

Осуществляется однократным нажатием кнопки «power/lock»

2.Выбор режима работы (обогрев/охлаждение).

Нажмите кнопку «switch» один раз. В Верхнем левом углу ЖК- дисплея будут отображены мигаюшие знаки / .

С помощью кнопок «▼» или «▲»  выберите нужный режим.

В летнее время выбирается режим охлаждения, в зимний период – режим обогрева. Фанкойл возвращается в рабочее положение автоматически. Установленные данные остаются в памяти и не будут утеряны после выключения питания.

3.Работа вентилятора:

Для выбора режима работы вентилятора дважды нажмите кнопку «switch».

Кнопками «▼» и «▲» выбирается нужный режим:

- Автоматически *

- Низкая скорость

- Средняя скорость

- Высокая скорость.

* РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Фанкойл автоматически изменяет циркуляцию потока воздуха в соответствии с заданным значением температуры для поддержания комфорта и энергосбережения.

4.Настройка температуры:

Клавиши «▼» и «▲» используются для понижения/повышения значения температуры шагом в 0,5оС. Для быстрого изменения значения температуры – удерживайте соответствующую кнопку более 3-х секунд.

Установленные данные остаются в памяти и не будут утеряны после выключения питания.  Фанкойл возвращается в рабочее положение автоматически и показывает текущую температуру в помещении.

При возникновении неполадок, вопросов

к работе приборов Вы можете обратиться

в управляющую компанию по тел.: 35-65-000