Инструкция по постановке (снятию) офиса на охранную сигнализацию

Постановка и снятие офиса с охраной сигнализации осуществляется при помощи клавиатуры  или контактного ключа TM.:

- постановка офиса на охрану осуществляется последним сотрудником, покидающим рабочее место.

- снятие офиса с охраны выполняется первым сотрудником, прибывшим на рабочее место в офис.

Перед постановкой офиса на охрану необходимо:

Закрыть все окна двери, всем лишним покинуть объект.

Лицу, имеющему право постановки объекта на охрану подойти к выносной клавиатуре и дождаться, чтобы индикаторы с 1 по 8 погасли. Если на объекте подключена пожарная сигнализация и тревожная кнопка, то соответствующие им индикаторы горят постоянно (как правило, 7индикатор тревожная кнопка, 8 индикатор пожарная сигнализация, с лева на право, два последних).

Постановка:

- Постановка с клавиатуры.

Набрать на клавиатуре код постановки, (обычно 4 цифры) код предоставляется организацией осуществляющей монтаж вашей сигнализации (цифры кода могут быть выбраны вами). Загорятся индикаторы всех зон, 1 и 2 индикаторы начнут мигать, на цифровом табло высветится номер пользователя осуществляющего постановку, клавиатура начнёт подавать короткие звуковые сигналы в течение задержки на выход (время задержки на выход из помещения, рассчитывается индивидуально и может быть изменено по вашей просьбе). Обычно время задержки на выход из помещения составляет 15-20 секунд.

В течение времени задержки на выход, покинуть помещение и закрыть дверь.

- Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory).

Приложить ключ к считывателю, индикатор на считывателе будет мигать, 10 сек, начнется задержка на выход, по окончании задержки индикатор загорится, ровным светом, не мигая, это говорит о правильной постановке.

Снятие:

- Подойти к клавиатуре и набрать код, все индикаторы на клавиатуре, (кроме 7 индикатор тревожная кнопка, 8 индикатор пожарная сигнализация, с лева на право, два последних) погаснут, на цифровом табло высветится номер пользователя, снимающего помещение с охраны.

Процедура снятия окончена.

- или прикоснуться зарегистрированным ключом ТМ к считывателю, индикатор ТМ погаснет.

Процедура снятия окончена

Если в Вас возникли затруднения при постановке офиса на охрану, а также при возникновении неполадок, вопросов к работе охранной сигнализации Вы можете обратиться к дежурному пульта охраны  по тел.: 379-23-23, 213-24-02 (круглосуточно)